CORRIENTE CONTINUA: Es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo.
CORRIENTE ALTERNA: Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido vaeían cíclicamente.
VOLTAJE: Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad de medida es el voltio (V). Se puede medir con un voltímetro.
CORRIENTE o INTENSIDAD: Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. La unidad se denomina amperio (A). Se puede medir con un amperímetro.
RESISTENCIA ELÉCTRICA: Se le llama a la oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad es el ohm y se representa con (Ω).
MULTÍMETRO: Es un instrumento que sirve para medir directamente magnitudes eléctricas como corrientes, tensiones y voltajes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR:
- MODEL: Es el modelo de transformador. Nos puede ser útil para comprar otro igual.
- IMPUT: Son las magnitudes eléctricas que soporta el transformador al conectar a la red eléctrica.
- OUTPUT: Son las magnitudes eléctricas que salen del transformador y que le llegarán al computador portátil.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Es un dispositivo que convierte mediante transistores de conmutación la tensión alterna, en una o varias tensiones continuas, que alimentan los distintos circuitos y dispositivos.
ETAPAS QUE REALIZA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
- TRANSFORMACIÓN: Se reduce el voltaje de la línea eléctrica de entrada a la fuente de alimentación. Ejemplo: de 230V a 12V o 5V.
- RECTIFICACIÓN: Se transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Esto lo hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda.
- FILTRADO: Esta le do calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje, por medio de los condensadores.
- ESTABILIZACIÓN: El voltaje ya suavizado se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un circuito integrado (PFC Activo).
CARACTERÍSTICAS DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN:
- Las dimensiones y la profundidad.
- POTENCIA NOMINAL MÁXIMA (W): Cantidad de potencia que podrá suministrar la fuente de alimentación. Solo utiliza la potencia que necesita en cada momento.
- Voltaje de entrada AC 230V para España.
- Funciones de protección:
  - OVER VOLTAGE: Sobrevoltaje
  - OVERHEATING: Sobrecalentamiento. El ventilador de la fuente no funciona y la temperatura interna llega al límite.
  - SHORT CIRCUIT COOTING: Cortocircuito interno. Cuando ocurre algún fallo en la red eléctrica o en la fuente corta el suministro para proteger la carga.
- Versión ATX: Se debe comprobar si es compatible con la placa base y dispositivos internos.
- CONECTIVIDAD: Cantidad y tipos de conectores a los que da soporte.
- Tiempo medio entre fallos (MTBF) (h): Nos refleja la robustez de la fuente. Tiempo entre fallos de una fuente.
- CERTIFICACIONES:
  - CE: Certificación europea.
  - RoHS: No contiene sustancias tóxicas cancerígenas.
  - UL: Certificación estadounidense.
- EFICIENCIA 80 PLUS (%): Grado de eficiencia de la circuitería de la fuente de alimentación entre la potencia total consumida por la fuente y la potencia suministrada al computador.
S.A.I.
PERTURBACIONES ELÉCTRICAS: La red de distribución eléctrica de baja tensión presenta una onda de tensión de calidad que podría ser perturbada por fallas en las líneas y centros de transformación, maniobras, así como descargas eléctricas atmosféricas.
S.A.I. o U.P.S.: Es un dispositivo que suministrará electricidad a un computador cuando se produzca una perturbación o fallo en el suministro de energía eléctrica, permitiendo trabajar durante varios minutos dando tiempo a cerrar sus archivos y apagar la red hasta que se establezca el suministro.
COMPONENTES BÁSICOS
- CARGADOR:
  - RECTIFICADOR: convierte la tensión alterna en tensión continua.
  - REGULADOR: regula la tensión de carga de las baterías impidiendo que se carguen a tensiones superiores a las permitidas.
- BATERÍA: almacena la corriente continua y tiene una determinada capacidad de carga medida en Amperios-Hora.
- INVERSOR: convierte la corriente continua proveniente de la batería en tensión alterna. Esta tensión alterna será la que se suministre a la carga.
- BYPASS: permite que a la carga le suministre la tensión el inversor o directamente desde la red eléctrica. Se suele emplear para realizar tareas de mantenimiento en el S.A.I.
TIPOS DE S.A.I.
- STANDBY u OFFLINE: Presenta dos circuitos principales: la alimentación de línea y el circuito inversor. El inversor está inactivo a la espera de un fallo en la red de alimentación. Posee un elemento conmutador que conecta y desconecta el circuito inversor. De uso doméstico cuando no haya muchas perturbaciones.
- LÍNEA INTERACTIVA: Además de lo que hace el SAI Standby puede corregir pequeños desplazamientos de tensión o frecuencia, regenerando la onda alterna permanentemente sin utilizar la batería. De uso doméstico cuando hay muchas perturbaciones y la opción básica de uso profesional.
- ON-LINE o DOBLE CONVERSIÓN: Misma tecnología que el SAI Standby, cuesta mucho más dinero ya que tiene un mayor rendimiento en el cargador, rectificador y el inversor. Las baterías siempre están conectados al inversor y es capaz de proporcionar un aislamiento total de la carga frente a la red eléctrica. De uso profesional para tareas en las que la vida de las personas pueda correr peligro.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CÁLCULO
Valor de la tensión: 230V
Scalculada: Es la potencia necesaria para que pueda funcionar el computador. Se necesita estimar un margen de seguridad para el consumo eléctrico de los periféricos.
Sestimada = Scalculada + (Scalculada * 30%)
Potencia del SAI >= Sestimada
DATOS: Potencia (p) máxima consumida por la fuente
- DATOS P = p y φ = 0.82 (desconocida, se aplica un 82% de eficiencia por ser la peor encontrada φ = 0.82)
- RESULTA:
  - Scalculada = P / 0.82 VA
  - Estimación de aumento del consumo en un 30% por parte de los periféricos:
    Sestimada = Scalculada * 1.30
  - Sestimada será la potencia a partir de la cual podemos buscar un SAI.
EJEMPLO TÍPICO:
- Datos V=230V, P=500 W y φ = 0.82 (desconocida, se aplica un 82% de eficiencia por ser la peor encontrada φ =0.82). .
- Resulta:
  - Scalculada = P / 0.82 VA.
  - Scalculada = 500 / 0.82 VA = 609.76 VA
  - Sestimada = 609.76 * 1.30;
  - Sestimada = 792,68 VA
Se elegirá siempre el siguiente que esté por encima del valor.
DATOS: INTENSIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (I)
- Datos I = i, V = 230V
- Resulta:
  - Scalculada = i * 230 VA
  - Estimación de aumento del consumo en un 30% por parte de los periféricos;
    Sestimada = Scalculada * 1.30
  - Sestimada será la potencia a partir de la cual podemos buscar un SAI.
EJEMPLO TÍPICO: Cálculo de la Potencia Aparente utilizada si un computador consume una intensidad máxima de 2.137A, tenemos:
- Datos: I = 2,173A, V = 230V
- Resulta:
  - Scalculada = i * 230 VA
  - Scalculada = 2,173 * 230 = 500 VA.
  - Sestimada = 500 * 1.30
  - Sestimada = 650 VA
La elección será siempre el siguiente por encima del valor mínimo.

DATOS: Potencia (p) máxima consumida por la fuente Y su eficiencia (%)
- Datos P = p y φ = f % / 100.
- Resulta:
  - Scalculada = p/ φ VA
  - Estimación de aumento del consumo en un 30% por parte de los periféricos;
    Sestimada = Scalculada * 1.30
  - Sestimada será la potencia a partir de la cual podemos buscar un SAI.
EJEMPLO TÍPICO: Cálculo de la Potencia Aparente utilizada si un computador consume una Potencia máxima de 550 W (fuente Kingwin LZP-550 550W, 80 PLUS Platinum), tenemos:

Datos P = 550W y φ = 89% / 100 = 0.89 (89% de eficiencia ).
Resulta:
- Scalculada = P / φ VA
- Scalculada = 550/0,89 VA = 618 VA
- Sestimada = 618 * 1.30
- Sestimada = 803 VA
Si hubiesen SAI de 700VA, 1000 VA y 1200 VA. La elección sería el SAI con 1000 VA pues es el siguiente por encima del valor mínimo (803 VA)